TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| název zakázky: | Zlepšení nakládání s bio-odpady v obci Křimov |
| --- | --- |

# TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ  - 1 ks

typ:

značka:

výrobce:

| Parametr - minimální požadavek zadavatele | Nabídková hodnota dodavatele (doplnit ANO – NE, popř. doplnit hodnotu) |
| --- | --- |
| Rozměry |
| Celková délka | Max. 5.050 mm |  |
| Celková šířka - s pneu 11,5/80-15,3 - s pneu 400/60-15,5 | Max. 2.300 mm Max. 2.500 mm |  |
| Celková výška | Max. 2.100 mm |  |
| Vnitřní průměr spojovacího oka | 40 / 50 mm |  |
| Rozvor (max.) | Z 3.984 mm |  |
| Rozchod kol (max.) - s pneu 11,5/80-15,3 - s pneu 400/60-15,5 | 1.890 mm 1.948 mm |  |
| Hmotnosti |
| Provozní hmotnost (max.) | 1.400 kg |  |
| Celková hmotnost provedení (max.) | 7.000 kg |  |
| Nápravy, brzdy, kola |
| Počet náprav | 1 |  |
| Typ nápravy | ADR, odpružená listovými pery |  |
| Brzdový systém | Knorr-Bremse, pneumaticky ovládaný |  |
| Parkovací brzda | automatická |  |
| Pneumatika – rozměr | 400/60-15,5 18PR |  |
| Diskové kolo -- pro pneu 400/60-15,5 | 13.00x15.5 |  |
| Přední opěra | mechanická s kolečkem |  |
| Nejvyšší rychlost aj. |
| Nejvyšší rychlost | 40 km/h |  |
| Napětí elektrické instalace (max.) | 12V |  |
| Kategorie vozidla | OT4 |  |

# JEDNORAMENNÝ MECHANISMUS CTS  - 1 ks

typ:

značka:

výrobce:

| Parametr - minimální požadavek zadavatele | Nabídková hodnota dodavatele (doplnit ANO – NE, popř. doplnit hodnotu) |
| --- | --- |
| Rozměry |
| Zvedací a sklápěcí výkon (max.) | 5.100 kg |  |
| Výška háku (max.) | 1.000 mm |  |
| Sklápěcí úhel (max.) | 46° |  |
| Doporučená celková délka kontejneru (max.) | 3.800 mm |  |
| Maximální příčný sklon při sklápění | 5° |  |
| Maximální podélný sklon při nakládání a skládání | 5° |  |

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VANOVÝ NA BIO-ODPAD - 1 KS

typ:

značka:

výrobce:

| Parametr - minimální požadavek zadavatele | Nabídková hodnota dodavatele (doplnit ANO – NE, popř. doplnit hodnotu) |
| --- | --- |
| Půlená zadní vrata |  |
| Háčky na uchycení plachty |  |
| Sklopná bočnice na jedné straně |  |
| Objem min. 10 m3 - max. 11 m3 |  |

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER VANOVÝ NA BIO-ODPAD - 2 KS

typ:

značka:

výrobce:

| Parametr - minimální požadavek zadavatele | Nabídková hodnota dodavatele (doplnit ANO – NE, popř. doplnit hodnotu) |
| --- | --- |
| Zadní otevírací dveře |  |
| Nízký, výška max. 500 mm |  |
| Objem min. 4 m3 - max. 5 m3 |  |

V ……………………… dne ……………..

……………………………………………………………

Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby

oprávněné jednat či zastupovat